ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунского района Иркутской области

Утверждено

решением Думы

Октябрьского сельского поселения

Тулунского района

Иркутской области

№18 от 18.12.2013г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК5-2012-УЧ

2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунского района Иркутской области

Утверждено

решением Думы

Октябрьского сельского поселения

Тулунского района

Иркутской области

№18 от 18.12.2013г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК5-2012-УЧ

Директор:                                                                           М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:                                            О.Ф. Игнатьева

2012

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Главный инженер проекта |  | Игнатьева О. Ф. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Геодезист |  | Демин А.В. |
| Картограф |  | Чендырев А. А. |
| Инженер-проектировщик |  | Тимошина С.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Социолог градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Елизаров А.В. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации муниципального образования  Тулунского района Иркутской области, Администрации Октябрьского муниципального образованияТулунского района Иркутской области, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Тулунского  РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК106- 2012-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования поселения | М 1:25 000 |
| Том II | МК106- 2012-ОМ | Материалы по обоснованию проекта |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Карта использования территории поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 5. Карта расположения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 6. Карта ограничений | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 9. Карта современного использования территории д. Альбин | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 10. Карта современного использования территории п. Октябрьский-2, д. Боробино | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 11. Карта современного использования территории п. Октябрьский-1 | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 12. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Альбин | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 13. Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Октябрьский-2, д. Боробино | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 14. Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Октябрьский-1 | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 15. Карта функционального зонирования д. Альбин | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 16. Карта функционального зонирования п. Октябрьский-2, д. Боробино | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 17. Карта функционального зонирования п. Октябрьский-1 | М 1:5 000 |
| Том III | МК106- 2012-ИТМ ГОЧС | Материалы ИТМ ГОЧС |  |
| Часть 1 |  | Книга 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| Часть 2 |  | Карта 13. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК106- 2012-CD1- УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-12, М 1:25000,5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |
|  | МК5- 2012-CD2- ИТМГОЧС | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карта 13, М 1:25000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
|  | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения | 8 |
|  | Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения | 10 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

# Разработка генерального плана Октябрьского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Октябрьского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом от 19.06.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Октябрьского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Октябрьского муниципального образования Тулунского района Иркутской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области» (выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург);

- Материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального района «Тулунский район» Иркутской области» (разработчик ОАО «Иркутскгражданпроект», 2012 г.);

- Ортофотопланы в М 1:2 000 и М 1:25 000;

- Устав Октябрьского муниципального образования Тулунского района Иркутской области от 07.07.2009 г. (изм. от 23.04.2012г.).

Программы социально-экономического развития:

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2012-2014 годы;

- Федеральная долгосрочная программа «Малоэтажная комплексная застройка территории» на 2008-2012 годы;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села на период до 2014 года»;

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 – 2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.;

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на период на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. №267-ПП;

- Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы» Закон Иркутской области от 31.12.2010 г. №143-ОЗ;

- Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» утвержденная Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003г. №31/7-ЗС;

- Областная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 гг.», утвержденная  Постановлением законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005г. №7/26-ЗС;

- Областная целевая программа «Ветхое жилье на период до 2019 года»;

- Программа «Социально-экономического развития Октябрьского муниципального образования на 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Октябрьского муниципального образования от 16.05.2011 г. № 13;

- Программа «Социально-экономического развития Октябрьского муниципального образования до 2020 года», утвержденная решением Думы Октябрьского муниципального образования от 30.06.2011 № 17.

В рамках проекта  «Генеральный план Октябрьского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» была разработана Концепция социально-экономического и градостроительного развития Октябрьского муниципального образования

Основные показатели Концепции легли в основу проектных решений «Генерального плана Октябрьского муниципального образования Тулунского района Иркутской области».

В составе проекта в соответствии с п.9 «Задания на разработку проекта «Генерального плана Октябрьского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» разработаны разделы:

- «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995);

- «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001;

- «Охрана объектов культурного наследия», в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект включает в себя материалы по обоснованию и положение о территориальном планировании.

В проекте «Генерального плана Октябрьского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

На основании анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Октябрьского муниципального образования на период 2011-2015 гг., предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2022 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2032 года;

- предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- жилую застройку запроектировать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон;

- разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- разработать предложения по расширению границ существующих кладбищ;

- разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса;

- дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результат е которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный Закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* , М. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. N 244);

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- и др. нормативные документы.

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

| МЕРОПРИЯТИЯ | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Жилищное строительство |
| Застройка жилыми домами | - строительство малоэтажной жилой застройки | - строительство индивидуальной жилой застройки |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| Образовательные учреждения | - Проведение текущего ремонта школы в п. Октябрьский-2; - Проведение текущего ремонта здания детского сада; - Ремонт игровой площадки детского сада; |  |
| Объект административно-хозяйственного назначения | - Ремонт здания администрации п. Октябрьский-2 |  |
| Учреждение культуры | - капитальный ремонт клуба в п.Октябрьский-2; |  |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | - Создать малое предприятие по оказанию бытовых услуг населению (парикмахерскую); |  |
|  |  | - Открытие частной торговой точки в п.Октябрьский-2; |
| Учреждение здравоохранения | - Устройство подстанции скорой помощи с приобретением автомашины; |  |
| Объекты промышленности и сельского хозяйства |
| Объект промышленного производства |  | - Развитие малого предприятия по переработке древесины в д. Боробино, п. Октябрьский-2; |
|  |  | - Развитие фермерского хозяйства по выращиванию овощных культур (картофель, капуста, морковь) в д.Альбин; |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Искусственные сооружения | - Строительство искусственного сооружения на автомобильной дороге общего пользования: мост в п. Октябрьский-2 через р. Ия, протяженность 220 м; |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| Электроснабжение | - Капитальный ремонт линий электропередач, монтаж и электрификация уличного освещения в пос.Октябрьский-2; |  |
| Водоснабжение | - Ремонт летнего водопровода в пос.Октябрьский-2; |  |
| Санитарная очистка | - ликвидация стихийных свалок. | - создание временных площадок для хранения ТБО за пределами населенных пунктов; - организация вывоза ТБО |
| Охрана окружающей среды |
| Атмосферный воздух |  | - Установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010г.); - проведение мониторинга и инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. |
| Подземные и поверхностные воды |  | - проведение лабораторного контроля за качеством воды. |
| Почвы |  | - проведение санитарной очистки территории; - ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования. |

Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьское муниципальное образование |
| с. Альбин |
| 1 | КФХ | Сельское хозяйство | III | 300 |
| 2 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 50* |
| 3 | Пилорама | Производство | IV | 100 |
| п. Октябрьский-2 |
| 4 | Пилорама | Производство | IV | 100 |
| 5 | Пекарня | Пищевая промышленность | IV | 100 |
| п. Октябрьский-1 |
| 6 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 50* |
|  | Источники водоснабжения | Водоснабжение |  | Охранная зона 50 м |
|  | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение |  | Санитарно-защитная зона 10 м |
|  | ЛЭП 10 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 10 м |

Планируемые к размещению территории и объекты

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьское муниципальное образование |
| п. Октябрьский-2 |
| 1 | Вышка мобильной связи | Телефонизация, радиофикация и телевидение | - | По расчётам |
| 2 | Вышка цифрового телевидения | Телефонизация, радиофикация и телевидение | - | По расчётам |

Примечание:

* - санитарно-защитная зона объектов остается неизменной до момента его ликвидации.

В настоящее время в Октябрьском муниципальном образовании газоснабжение природным газом отсутствует.

В соответствии с проектом корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области ОАО «ГазпромПромгаз», одобренной письмом первого заместителя председателя правительства Иркутской области Ю. В. Параничева от 21.10. 2009 г., по территории Октябрьского муниципального образования на дальнюю перспективу за расчетный срок проекта предусматривается транспортировка природного газа трубопроводом от ГРС Новозиминская ТЭЦ до ГРС Тайшет, с перспективным выходом на единую систему газоснабжения России.

2. Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и определяет:

Придорожные полосы:

- автодорога местного значения «Подъезд к д. Боробино» - 50 м

- автодорога местного значения «Подъезд к д.Альбин» - 50 м

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010г).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

1. Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется  расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют: акустической вредности от автомобильных дорог региональных, акустической вредности от поселковых улиц.

- Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на территории Октябрьского муниципального образования.

4. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

п. 2.1. «В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам.

Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства на территории Октябрьского муниципального образования устанавливаются охранные зоны линий электропередач.

Электроснабжение Октябрьского муниципального образования осуществляется по сетям обслуживаются по сетям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»),

По территории муниципального образования проходят воздушные линии электропередач ВЛ –10 кВ и 0,4 кВ, для которой устанавливается охранная зона 10 и 5 м. соответственно.

Раздел 3. Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Октябрьское муниципальное образование | 7316,91 |
| Общественно-деловые зоны |  |
| ОД1 | территории объектов общественно-делового назначения | 2,89 |
| ОД2 | территории объектов культурного наследия | 6,51 |
| Производственные зоны |
| П1 | территории промышленных объектов IV,V класса опасности | 1,19 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ1 | территории сельскохозяйственных угодий | 1455,28 |
| СХ2 | территории объектов сельскохозяйственного назначения | 7,29 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р1 | территории лесов | 5184,03 |
| Р2 | территории природного ландшафта территории водных объектов | 238,86 |
| Зоны специального назначения |
| СН | - территории, связанные с захоронением - территории объектов размещения отходов потребления | 1,61 |
| Жилые зоны |
| Ж1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 80,71 |

# Text boxes

3